АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБУЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2013 г.                                                                                № 2

О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994  N  69-ФЗ  "О   пожарной  безопасности", в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в границах сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- К источникам наружного водоснабжения отнести пожарные гидранты, пожарные резервуары, пожарные водоемы, водонапорную башню, естественные и искусственные водоисточники (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) оборудованные подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

- Ведущему специалисту администрации сельского поселения:

2.1.  Два раза в год (весной и осенью)  совместно с подразделением государственной противопожарной службы и добровольной пожарной дружиной  сельского поселения организовывать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории поселения и прилегающих к нему территорий. По результатам проверок составлять акт.

2.2. При  выявлении условий  препятствующих забору воды, принимать незамедлительные меры  для устранения  недостатков.

2.3. Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

2.4. В помещении насосной станции вывесить общую схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе указать их назначение.

2.5.  Разработать инструкцию о порядке включения насосов-повысителей Помещения насосных станций противопожарного водопровода населенных пунктов должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной.

2.6.  Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, не реже двух раз в год проверять на работоспособность, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.7. Водонапорные башни  приспособить для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

2.8. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

2.9. Места размещения пожарных гидрантов и пирсов пожарных водоемов оборудовать наружным освещением.

2.10.  В местах расположения пожарных резервуаров и водоемов установить указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83;

2.11. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 						      А.А. Сиваев